Общество с ограниченной ответственностью «Речник»

СБОРНИК  СХЕМ

ТОЛКАЕМЫХ И БУКСИРУЕМЫХ  СОСТАВОВ  В ГРАНИЦАХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ ОБЬ – ИРТЫШСКОГБАССЕЙНА

(ООО «Речник)

(г. Салехард  -  2017г.)

УТВЕРЖДАЮ:	                         СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя	                              Врио. начальника

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть»	              Обь-Иртышского УГМРН

___________Э.В. Вирютин  	         ___________  А.С. Кузнецов

м.п.    «__»  апреля 2018 г.                                               м.п. «__»  апреля 2018г.

СБОРНИК  СХЕМ

ТОЛКАЕМЫХ И БУКСИРУЕМЫХ  СОСТАВОВ

В ГРАНИЦАХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

ОБЬ – ИРТЫШСКОГО БАССЕЙНА

(ООО «Речник)

(г. Салехард - 2017г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Речник»

П Р И К А З

«__» апреля  2017 г.                                                             №_______

г. Салехард

О введении в действие сборника схем  толкаемых и буксируемых составов ООО «Речник» в границах Обь - Иртышского бассейна

В соответствии с п. 166 «Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации» в целях повышения безопасности судоходства и предупреждения аварийности на флоте.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Ввести в действие с «__» апреля 2017 года сборник схем  толкаемых и буксируемых составов ООО «Речник», допускаемых для работы в границах водных путей Обь-Иртышского бассейна.

- Лицам ответственным за эксплуатацию приписного флота и капитанам судов ООО «Речник», принять утвержденные схемы к обязательному
исполнению.

3.	Ранее действовавшие типовые схемы считать утратившими силу.

Генеральный директор                                                                                              И.В. Иванов

ЛИСТ  ДЛЯ  УЧЕТА  КОРРЕКТУРЫ

| № схемы | Формы составов | Кол-во барж в составе и их грузо- подъёмность | Макс. ширина состава, м | Миним.. мощность тяги, л.с. | Направ- ление движе- ния | Период навигации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие  положения

п.1. Сборник схем  толкаемых и буксируемых составов (далее «Сборник») в границах внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна разработан в соответствии с п. 166 «Правил плавания по ВВП РФ». При подготовке Сборника использованы схемы составов, подготовленные ООО «Речник», утвержденные ФБУ «Администрация «Обь – Иртышводпуть».

п.2. Схемы составов, публикуемые в Сборнике, являются обязательными для лиц ответственных за эксплуатацию флота и судоводителей ООО «Речник», использующих судоходные пути Обь – Иртышского бассейна.

п.3. Минимальные запасы по глубине на водных путях (минимальные запасы воды под днищем) и минимальные запасы по высоте под мостами определяются в соответствии с приложением № 1 «Правил плавания по ВВП РФ».

п.4. При эксплуатации составов не соответствующих схемам Сборника, капитаны судов и лица ответственные за эксплуатацию судов, несут  административную ответственность, в соответствии со статьями 11.7 и 11.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ,

п.5. В схемах указаны максимальная ширина состава, максимальная грузоподъемность баржи, минимальная мощность буксировщика (толкача).

Руководствуясь конкретной схемой, разрешается:

- уменьшать количество барж в составе;

- заменять указанные в схемах баржи на баржи меньшей грузоподъемности (земснаряды меньшей производительности) без увеличения их количества;

- заменять указанные в схемах баржи на баржи большей грузоподъемности:

2х200                  на         1х500;

2х300                  на         1х500 (600);

2х500(600)         на         1х800(1000);

2х800(1000)       на         1х1500;

2х1300(1500)     на         1х2800.

- производить буксировку (толкание) состава буксировщиком большей мощности.

п.6. Толкание состава разрешается только судам, оборудованным для этих целей и имеющим разрешение Российского Речного Регистра.

п.7. Буксирному судну разрешается вождение под бортом одной баржи с учетом обеспечения управляемости состава и видимости из рулевой рубки при мощности теплохода:

- 150 л.с. баржи грузоподъемностью    200 т;

- 225 л.с. баржи грузоподъемностью    300 т;

- 300 л.с. баржи грузоподъемностью    600 т;

- 450 л.с. баржи грузоподъемностью  1000 т;

- 600 л.с. баржи грузоподъемностью  1500 т;

- 800 л.с. баржи грузоподъемностью  2500 т;

- 1200 л.с. баржи грузоподъемностью  2800 т.

п.8. Буксирному судну разрешается вождение под бортом и на буксире плавкрана при мощности теплохода:

- 300 л.с. кран   5 тн (под бортом только на перестановках в границах рейда);

- 450 л.с. кран 16 тн (под бортом только на перестановках в границах рейда);

- 600 л.с. кран 25 тн;

При формировании составов плавкраны приравниваются к баржам следующей грузоподъемности:

- Плавкран г/п 25 т.  -  к барже грузоподъемностью 3000 т;

- Плавкран г/п 16 т.  -  к барже грузоподъемностью 2800 т;

- Плавкран г/п 5 тн   -  к барже грузоподъемностью 1000 т.

Допускается буксировка плавкрана двойной тягой при условии соответствия суммарной мощности буксировщиков вышеуказанной.

п.9. Сухогрузным теплоходам разрешается буксировка одной баржи (или плавкрана) под бортом на участке Омск – Соснино - О.Начальный при мощности теплохода:

  - 450 л.с. баржа грузоподъемностью 600 т. или 1000 т. порожняя или плавкран 5т.;

  - 600 л.с. баржа грузоподъемностью 1000 т. или плавкран 5 т.;

  - 800 л.с. баржа грузоподъемностью 1500 т. или плавкран 16 т.;

  - 1000 л.с. баржа грузоподъемностью 1500 т. или плавкран 25 т.;

  - 1200 л.с. и более баржа грузоподъемностью 2500 т.

п.10. Составам, предусмотренным для буксировки по боковым рекам, разрешается движение по магистральным рекам, при отсутствии ограничений по району плавания.

п.11. Второй период навигации начинается с момента наступления уровней воды, указанных в приложении №2 Сборника и выставления меженных знаков навигационной обстановки. Переход на меженную судоходную обстановку, официально сообщается в путевой информации.

п.12. Допускается работа теплоходов мощностью 600л.с. типа БТК (колесник) на боковых реках во второй период навигации с составом, предусмотренным для теплоходов мощностью 300л.с.

п.13. Допускается буксировка барж проектов «16801», «Р-56» и «Р-29» в одном счале при условии совпадения бортовых автосцепов.

п.14. Передвижение по внутренним водным путям бассейна судов и составов которые по своим габаритам не отвечают габаритам пути и требованиям «Правил плавания по ВВП» (особая перевозка), как и плавание судов и составов по внутренним водным путям бассейна не оборудованным средствами навигационного ограждения, но пригодным для судоходства (экспедиционный завоз), допускается только по особому разрешению, выдаваемому ФБУ «Администрация «Обь – Иртышводпуть» после разработки судовладельцем специальных мероприятий по обеспечению безопасности судоходства (см. Приложение №1 Сборника). Согласно правилу 42 «Правил плавания по ВВП РФ», эти разрешения должны быть получены до начала перевозки.

п.15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Буксировка барж, не имеющих бортовых сцепных устройств в одном счале с баржами, оборудованными бортовыми автосцепами;

- Буксировка барж, груженных трубами большого диаметра, сеном, лесом или пиломатериалами во втором счале;

- Буксировка барж, в районах Обской и Тазовской губ (внутренние водные пути) при

высоте волны более 2 м - для проекта 942 М, более 1,2 м - для проекта Р – 56;

- Буксировка земснарядов с грунтопроводами теплоходами 600 л.с. и менее при силе ветра более 14 м/сек;

- Буксировка скоростных пассажирских судов при наличии на их борту пассажиров.

Приложение № 1

Порядок согласования специальных мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в случаях, предусмотренных п. 14 Общих положений «Сборника схем  толкаемых и буксируемых составов в границах Обь-Иртышского бассейна» и рекомендации по их разработке.

1. Судовладелец в письменном виде, любым удобным для него способом (факс, E-mail, почта) обращается в ФБУ «Администрация «Обь – Иртышводпуть» с запросом на разрешение плавания и разработанными мероприятиями по обеспечению безопасности судоходства.

2. В запросе указывается участок водного пути, пункты отправления и назначения, предполагаемый период плавания (работы) судов, род перевозимого груза, типы самоходных и несамоходных судов, номера их проектов и схемы учалки.

3. При разработке специальных мероприятий по обеспечению безопасности судоходства, принимая во внимание особенности плавания по конкретной реке или её определенному участку, судовладельцу необходимо:

- определить перечень судов, привлекаемых к перевозкам, с учетом габаритов пути, технического состояния флота, опыта командного состава судоводительской специальности;

- установить режим движения судов в светлое время суток;

- обеспечить суда информацией о путевых условиях и уровнях воды;

- выделить, при необходимости, сопровождающее судно (суда), для обеспечения безопасности движения;

- назначить должностных лиц (лицо), ответственных за обеспечение безопасности плавания судов;

- привлечь судоводителей, знающих район плавания, или лоцманов;

- организовать надежную радиосвязь;

- предусмотреть меры по локализации возможного разлива нефтепродуктов и спасению людей;

4. На основании представленных материалов ФБУ «Администрация «Обь – Иртышводпуть» принимает соответствующее решение, о котором официально информирует судовладельца.

5. Контроль обеспечения безопасности судоходства и исполнения условий согласования осуществляют  филиалы ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» и служба ГПК.

Приложение № 2

УРОВНИ ВОДЫ, ПРИ  КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРЕХОД НА МЕЖЕННУЮ СУДОХОДНУЮ

ОБСТАНОВКУ  В ГРАНИЦАХ  ОБЬ – ИРТЫШСКОГО  БАССЕЙНА

| Водный путь | Границы участков | Опорный водпост | Уровень, см |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Иртыш | Клин (2048 км) - Кировск | Черлак | +260 см |
|  | Кировск (1841 км) – 1813 км | Омск | -80 см |
|  | 1813 км – Ливенка (1722 км) |  | -110 СМ |
|  | Ливенка – Сеткуловка (1565 км) | Карташево | +150 см |
|  | Сеткуловка – Байбы(1206 км) | Тара | -50 см |
|  | Байбы – Тобольск (666 км) | Усть - Ишим | +20 см |
|  | Тобольск - устье р. Конда (91 км) | Тобольск | +50 см |
|  | Устье р. Конда - устье р. Иртыш | Ханты - Мансийск | +250 см |
| р. Тавда | Исток - устье | Нижняя Тавда | +350 см |
| р. Конда | Устье р.Мулымья - Междуреченск | Урай | +220 см |
|  | Междуреченск - Болчары | Кондинское | +70 см |
|  | Болчары - 50км | Алтай | +620 см |
|  | 50 км - устье | Выкатное | +410 см |
| р. Обь | Соснино - устье р. Иртыш | Сургут | +300 см |
|  | Устье р.Иртыш - Перегребное | Октябрьское | +450 см |
| р. Малая Обь | Перегребное - Устрем | Октябрьское | +450 см |
|  | Устрем - о.Пароходский | Мужи | +500 см |
| Р. Большая Обь | Пр.Нюрик - о.Пароходский | Кушеват | +450 см |
| Пр. Нюрик | Исток - устье | Кушеват | +450 см |
| р.Горная Обь | Перегрёбное - пр. Нюрик | Полноват | +500 см |
| пр. Алешкинская | Сергино - устье | Октябрьское | +450 см |
| пр. Юганская Обь | Исток - устье | Нефтеюганск | +390 см |
| Р. Большой Юган | 165 км - устье | Угут | +350 см |
| р.Казым | Белоярский - 32 км | Белоярский | +350 см |
|  | 32 км - Полноват | Полноват | +500 см |
| р. Северная Сосьва | Устье р. Ляпин - Игрим | Сосьва | +300 см |
|  | Игрим - Берёзово | Игрим | +320 см |
|  | Берёзово - устье | Берёзово | +250 см |
| р.Вах | 432 км – 310 км | Ларьяк | +335 см |
|  | 310 км - Самотлор | Ваховск | +200 см |
|  | Самотлор - устье | Нижневартовск | +350 см |
| р.Надым | Надым - устье | Надым | +200 см |
| р.Пур | Исток - Уренгой | Тарко - Сале | +740 см |
|  | Уренгой - устье | Уренгой | +440 см |
| р.Таз | Толька - Красноселькуп | Толька | +300 см |
|  | Красноселькуп - 70 км | Красноселькуп | +550 см |
|  | 70 км - устье | Тазовский | +650 см |

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  | Баржа |
| --- | --- |
|  | Толкач |
|  | Плавкран |
|  | Грузовой теплоход, шаланда |
|  | Мотозавозня |
|  | Брандвахта |
|  | Дноочистительный снаряд |
|  | Штанговый земснаряд Землесос со сложенным плавучим грунтопроводом |
|  | Многочерпаковый земснаряд |
|  | Гидроперегружатель |
|  | Скоростное судно |

ФОРМЫ  СУХОГРУЗНЫХ СОСТАВОВ

| № схемы | Формы типовых составов | Кол - во барж в составе и их грузо-подъемност | Макси-мальная ширина состава, м | Мини-мальная мощность тяги, л.с. | Направ- ление движе-ния | Период навига-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Клин - Омск |
| 1 |  | 2х3000 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι |  |
| 2 |  | 2х2800 | 18 | 800 | ВВ | Ι |  |
| 3 |  | 2х2800 + плавкран | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι |  |
| 4 |  | 1х2800 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 5 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 6 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 7 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ | Ι | Загрузка барж не более 75% грузоподъёмности |
| 8 |  | 2х1500 + плавкран | 32 | 600 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 9 |  | 2х1000 | 29 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 10 |  | 3х1000 | 29 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 11 |  | 2х1000 | 29 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 12 |  | 1 × 1500 1 × 1000 | 31 | 450 | ВВ ВН | Ι |  |
| 13 |  | 2 × 1000 + плавкран 5т | 29 | 450 | ВВ ВН | І | Толканием только ВВ |
| 14 |  | 1х2800 | 18 | 450 | ВВ ВН | Ι | Загрузка баржи не более 75% грузоподъемности |
| 15 |  | 1х2800 | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка баржи не более 50% грузоподъемности |
| 16 |  | 1х2800 + плавкран 5т | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржа порожняя |
| 17 |  | 1х1000 + плавкран 5т | 16 | 300 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 18 |  | 1х1500 | 16 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 19 |  | 2х1500 | 32 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 20 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 75% грузоподъемности |
| 21 |  | 2х600 | 20 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 50% грузоподъемности |
| Омск - Тобольск |
| 22 |  | 2х3000 | 18 36 | 2000 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | В кильватер только вверх |
| 23 |  | 1х3000 | 18 | 1050 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 24 |  | 1х3000 | 18 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 25 |  | 2х2800 + 2х1500 | 36 | 800 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 26 |  | 2х2800 | 18 | 800 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 27 |  | 2х2800 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 28 |  | 4х1500 | 32 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 29 |  | 1х2800 | 18 | 600 для 300- 50% загрузки | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 30 |  | 2х2800 75% загрузки | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 31 |  | 2х2000 | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι-ІІ |  |
| 32 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι | С грузом только вверх |
| 33 |  | 3х1500 | 32 | 600 | ВВ | Ι |  |
| 34 |  | 3х1000 | 29 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 35 |  | 1х2800 + 1х1300 | 34 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 36 |  | 1х2800 | 18 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка баржи не более 70% грузоподъем-ности |
| 37 |  | 1 × 1500 1 × 1000 | 31 | 450 | ВВ ВН | Ι-ІІ |  |
| 38 |  | 1х1500 | 16 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 39 |  | 2х600 | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 50% грузоподъем-ности |

| Тобольск – устье Иртыша, Соснино – о. Начальный |
| --- |
| 40 |  | 4х3000 | 36 | 2000 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 41 |  | 6х2800 | 54 | 2000 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Тобольск - устье р.Иртыш только в I период . Кроме реки Малая Обь ниже Устрема. |
| 42 |  | 4х2800 | 36 | 2000 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 43 |  | 3х2800 + 2х1500 | 54 | 1050 | ВВ ВН | Ι |  |
| 44 |  | 4х2800 | 36 | 1050 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 45 |  | 3х2800 | 54 | 800 | ВВ ВН | Ι |  |
| 46 |  | 2х2800 + 2х1500 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 47 |  | 3х3000 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 85% грузоподъем-ности |
| 48 |  | 3х2800 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 49 |  | 2х3000 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 50 |  | 4х2800 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 51 |  | 5х1500 | 48 | 800 | ВВ ВН | Ι |  |
| 52 |  | 2х3000 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι | Загрузка барж не более 85% толканием в кильватер только ВВ |
| 53 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием в кильватер только ВВ |
| 54 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 55 |  | 3х3000 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 56 |  | 3х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 57 |  | 4х1500 | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 58 |  | 3х1500 | 48 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 59 |  | 3х1500 или 4х1000 | 32 28 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 60 |  | 2х1000 | 28 | 450 | ВВ ВН | Ι-ІІ |  |
| 61 |  | 1х2800 | 18 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 62 |  | 1х2800 | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка баржи не более 70% грузоподъем-ности р. Иртыш-груженые только ВВ |
| 63 |  | 1х1500 | 16 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 64 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 65 |  | 1х2800 +1 плавкран КПЛ - 5-30 | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржа порожняя |
| 66 |  | 1х1000 +1 плавкран КПЛ - 5-30 | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 67 |  | Плавкран – 16т |  | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 68 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 69 |  | 2х600 | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 50% грузоподъем-ности |
| р. Конда Мулымья – Дальние причалы |
| 70 |  | 2х600 | 24 | 450 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 71 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 72 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| Дальние причалы - Междуреченский |
| 73 |  | 2х1000 | 29 | 450 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 74 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 75 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 76 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| Половинка - устье |
| 77 |  | 1х2800 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| Междуреченский – устье |
| 78 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 79 |  | 2х1000 | 29 | 450 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 80 |  | 1х1000 | 14,5 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 81 |  | 2х600 | 24 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | II период толканием только ВВ |
| 82 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 83 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| Тюмень – Тобольск |
| 84 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-II | Устье р.Тавда- Тюмень, толканием только ВВ. |
| 85 |  | 2х1500 + 1х1000 | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 86 |  | 2х1500 | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 87 |  | 1х1500 | 16 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 88 |  | 1 × 2800 | 18 | 450 | ВВ ВН | Ι | Буксировщик пр. № Р-14 |
| 89 |  | 3х1000 | 28 | 450 | ВВ ВН | Ι |  |
| 90 |  | 1х2800 50% загрузки | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 91 |  | 1 × 2800 | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι | Загрузка барж не более 50% |
| 92 |  | 2х1500 | 32 | 300 | ВВ ВН | Ι |  |
| 93 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Пыжом только в I период. Толканием только ВВ |
|  |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 95 |  | 2х600 | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |

| устье р. Тавда – Тобольск |
| --- |
| 96 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 97 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-II |  |
| 98 |  | 4х1500 | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 99 |  | 2х1000 | 24 | 450 | ВВ ВН | Ι |  |
| реки Тавда, Аган, Тромъеган |
| 100 |  | 1х1500 | 16 | 300 | ВВ ВН | Ι | До 133км р.Аган Толканием только ВВ |
| 101 |  | 2х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι |  |
| 102 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 103 |  | 2х600 | 24 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 104 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 105 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| реки Казым, Надым |
| 106 |  | 1х2800 | 18 | 600 для 450 загрузка не более 75% | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 107 |  | 1х2800 50% загрузки | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ. |
| 108 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 109 |  | 2х600 | 24 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Пыжом только в I период. Толканием только ВВ |
| 110 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 111 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| реки Пур, Таз |
| 112 |  | 1х2500 | 18 | 600 для 300 – 70% загрузки | ВВ ВН | Ι |  |
| 113 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι |  |
| 114 |  | 1х3000 35% загрузки | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 115 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 116 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 117 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ. Пыжом только в I период |
| 118 |  | 1х300 | 8 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| пр. Б.Юганская, р. Б.Салым, р. Б.Юган |
| 119 |  | 1х2800 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι | Загрузка баржи не более 50% грузоподъем-ности |
| 120 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 121 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ, Пыжом только в I период |
| 122 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι |  |
| р. Северная Сосьва |
| 123 |  | 1х2800 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | II период только до Игрима. Толканием только ВВ I период 75% загрузки II период 50% загрузки |
| 124 |  | 2х1000 + плавкран | 28 | 450 | ВВ | Ι |  |
| 125 |  | 2х1000 | 28 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 126 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 127 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-II | Толканием только ВВ. Пыжом только в I период |
| р. Вах |
| 128 |  | 1х2800 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием ВН только порожняя |
| 129 |  | 2х1500 | 16 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 130 |  | 2х1500 | 32 | 450 | ВВ ВН | Ι-II | II период только до Самотлора |
| 131 |  | 1х2800 | 18 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | До Самотлора |
| 132 |  | 1х2800 + 1 плавкран | 18 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка баржи не более 50% грузоподъем-ности |
| 133 |  | 1х2800 | 18 | 300 | ВВ | Ι-ΙΙ | Загрузка баржи не более 50% грузоподъем-ности |
| 134 |  | 2х600 | 24 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 135 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 136 |  | 2х600 50% загрузки | 24 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| реки Тара, Ишим |
| 137 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 138 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι |  |
| 139 |  | 2х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι | Загрузка барж не более 50% грузоподъем-ности |
| 140 |  | 2х200 | 8 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| реки Сосьва, Лозьва, Ах, Назым, Ляпин, Сыня, Щучья, пр. Ендырская |
| 141 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 142 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 143 |  | 2х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Загрузка барж не более 50% грузоподъем-ности |
| о. Начальный – устье р. Надым – 38 км р. Надым |
| 144 |  | 2х3000 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 145 |  | 2х2800 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 146 |  | 3х1000 | 28 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| о. Начальный – входной буй Надымского бара |
| 147 |  | 1х2800 | 18 | 800 | ВВ ВН | Ι-II |  |
| о. Начальный – Пуровские вехи |
| 148 |  | 2х3000 | 18 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 149 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 150 |  | 2х1000 | 14 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| Тазовская губа от устья р. Таз до мыса Поворотный |
| 151 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 152 |  | 2х1000 | 14 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 153 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 154 |  | 1х600 | 12 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |

| Устье р. Пур - устье р. Таз |
| --- |
| 155 |  | 1х3000 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 156 |  | 1х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 157 |  | 2х1000 | 14 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |

ФОРМЫ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СОСТАВОВ

| № схемы | Формы типовых составов | Кол - во барж в составе и их грузоподъ емность | Макси-мальная ширина состава, м | Мини-мальная мощность тяги, л.с. | Направление движе-ния | Период навига-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Клин - Омск |
| 158 |  | 1х2500 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 159 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 160 |  | 2х500 | 20 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 161 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | В кильватер только ВВ |
| Омск - Тобольск |
| 162 |  | 2х2500 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 163 |  | 2х2500 | 18 | 800 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 164 |  | 1х2500 | 36 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 165 |  | 2х1850 | 15,5 | 600 | ВВ | Ι-ΙΙ |  |
| 166 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 167 |  | 2х500 | 20 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 168 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 169 |  | 2х2500+866 | 24 | 758А | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Только в порожнем состоянии |
| 170 |  | 1х2500+866 | 24 | 1741 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Только в порожнем состоянии |
| Тобольск – устье Иртыша, Соснино – о. Начальный |
| 171 |  | 2х2500+866 | 24 | 758А | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Только в порожнем состоянии |
| 172 |  | 1х2500+866 | 24 | 1741 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Только в порожнем состоянии |
| 173 |  | 2х2500 | 36 | 2000 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 174 |  | 2х2500 | 36 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 175 |  | 2х2500 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржи порожние |
| 176 |  | 1х2500 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 177 |  | 2х1850 | 31 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием в кильватер только ВВ |
| 178 |  | 2х1000 | 28 | 450 | ВВ ВН | Ι |  |
| 179 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 180 |  | 2х500 | 20 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 181 |  | 2х313 | 16 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 182 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| Тюмень – Тобольск, р. Конда |
| 183 |  | 1х2500 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι | Толканием только ВВ |
| 184 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 185 |  | 2х500 | 20 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием ВН только по одной барже |
| 186 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием ВН только по одной барже |
| Реки Аган, Тромъеган, Тавда, пр. Б. Юганская, Тара, Лозьва, Ах, Назым, Ляпин, Сыня, Щучья, Ишим, Сосьва, пр. Ендырская |
| 187 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 188 |  | 2х500 | 20 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ, пыжом только в I период |
| 189 |  | 2х200 | 15 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием ВН только в I период |
| 190 |  | 2х200 | 7,5 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| о. Начальный – устье р. Надым – 38 км р. Надым |
| 191 |  | 1х2500 | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| Устье р. Пур – устье р. Таз |
| 192 |  | 1х1000 | 15 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| реки Пур, Таз |
| 193 |  | 1х300 | 8 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Толканием только ВВ |
| 194 |  | 2х100 | 7 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| Тазовская губа от устья р. Таз до устья р. Мессояха |
| 195 |  | 1х300 | 8 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |

ФОРМЫ  СОСТАВОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА

| № схемы | Формы типовых составов | Кол - во единиц в составе | Макси-мальная ширина состава, м | Мини-мальная мощность тяги, л.с. | Направление движе-ния | Период навига-ции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Клин - Омск |
| 196 |  | 1 × 1300 1 з/с-1000 м³ | 31 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 197 |  | 1 × 1300 1 з/с-1000 м³ | 31 | 2×300 | ВВ ВН | І |  |
| По всем плёсам |
| 198 |  | 1 з/с – 700 м3/ч с караваном | 16 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 199 |  | 1 з/с – 1000 м3/ч с караваном | 16 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 200 |  | 1 з/с – 2500 м3/ч с караваном | 18 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | ВВ с движителями снаряда |
| 201 |  | 1 з/ш – 120 м3/ч с караваном | 21 | 450 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 202 |  | 1х1000 порожняя + землесос | 31 | 600 | ВВ ВН | Ι |  |
| 203 |  | 1х1000 + перегружатель | 25 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Баржа порожняя |
| 204 |  | 1 з/сн – 500 м3/ч с караваном | 21 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | По боковым рекам только в I период |
| 205 |  | 1х300 + Дноочистительный снаряд | 20 | 150 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| Омск – Соснино – о. Начальный |
| 206 |  | 1 з/с – 700 м3/ч с караваном + брандвахта | 17 | 300 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 207 |  | 1 з/сн – 500 м3/ч с караваном | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 208 |  | 2 з/сн – 500 м3/ч с караваном | 32 | 600 | ВВ ВН | Ι | или 1 з/сн и 1 з/с – 1000 м3/ч с караваном |
| 209 |  | 1 з/сн-500м3/ч 1з/с-1000м3/ч с караваном | 32 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 210 |  | 1 з/с – 2500 3/ч баржа брандвахта | 23 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 211 |  | 1 з/с – 2500 м3/ч с караваном | 18 | 1400 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Своим ходом |
| 212 |  | 1 з/сн – 500 3/ч с караваном | 32 | 400 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ | Своим ходом |
| Обско-Тазовская губа |
| 213 |  | 1 з/с – без каравана | 11 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |
| 214 |  | 1 з/сн – 500 3/ч с караваном | 11 | 800 | ВВ ВН | Ι-ΙΙ |  |

# Text boxes

Б

ДТ

гп

ГП

т/х

Только  на участке М.Бича - Тобольск

Для барж проектов «Р-56» и «16801»

Для барж проектов «Р-56» и «16801»

Б

гп

гп

дт

дт

дт

дт

Б

Б